## Slide 1
Desechos sólidos

## Slide 2
INDICE
INDICE
PRODUCCION Y RECOLECCION
ANTECEDENTES
SUPRA
TARIFA
COMUNIDAD
PLAN 2014
AGENDA AL DECISOR

## Slide 3
PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN
CREACION DE PLANTA DE TRANSFERENCIA PARA
DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
En el año 2008, fue inaugurada la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos de Las Mayas, la cual esta compuesta por cinco compactadoras estacionarias que procesan 250 toneladas de basura por hora.
La planta de transferencia trabaja 10 horas continuas con 15 unidades de semirremolque, numero suficiente para transferir las dos mil 500 toneladas de basura que entran a diario.
Con este sistema de transferencia se redujo el período de tiempo en el cual se llevaban los desperdicios al relleno sanitario de La Bonanza, en los Valles del Tuy.

## Slide 4
PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN
Municipio Libertador (2450 tn/dia)
Sucre (900 tn/dia)
Baruta (380 tn/dia)
Chacao (210 tn/dia)
Hatillo (110 tn/dia),
Municipios aledaños al relleno (400 tn/dia)
DESECHOS GENERADOS DE LA GRAN CARACAS Y DE LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS
4.450 toneladas diarias.
La Bonanza
Son Trasladados
Procesa

## Slide 5
PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN
COMPOSICIÓN TÉCNICA DE LA BASURA
21.38%
Composición de los residuos solidos urbanos (domiciliarios, industriales, y comerciales)
21.22%
13.24%
16.09%
18.29%
5.47%
2.12%
1.45%
0,74%
100%

## Slide 6
PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN
Generación de desechos sólidos en el
Municipio Bolivariano Libertador
# | NOMBRE DE LA PARROQUIA |  | KGS DIARIOS | 
1 | ANTIMANO |  | 165.291 | 
2 | MACARAO |  | 49.937 | 
3 | CARICUAO |  | 138.325 | 
4 | LA VEGA |  | 154804 | 
5 | PARAISO |  | 107.863 | 
6 | SUCRE |  | 409.482 | 
7 | 23 DE ENERO |  | 118.850 | 
8 | LA PASTORA |  | 44.943 | 
9 | JUNQUITO |  | 126.340 | 
10 | COCHE |  | 180.372 | 
11 | VALLE |  | 165.291 | 
12 | SAN PEDRO |  | 74.905 | 
13 | SAN AGUSTIN |  | 14.981 | 
14 | SANTA ROSALIA |  | 53.931 | 
15 | RECREO |  | 264.665 | 
16 | SAN BERNARDINO |  | 23.970 | 
17 | CANDELARIA |  | 70.910 | 
18 | SAN JOSE |  | 11.985 | 
19 | CATEDRAL |  | 50.936 | 
20 | SANTA TERESA |  | 48.938 | 
21 | SAN JUAN |  | 145.316 | 
22 | ALTAGRACIA |  | 27.965 | 
TOTAL KGS |  |  | 2.450.000 | 

## Slide 7
PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN
Recolección de
Desechos Sólidos
Acopio Planta de
Transferencia Las Mayas
Barrido
Recolección de Desechos
Bio-infecciosos
Disposición Final
en Relleno Sanitario|
Transferencia
OPERACION TECNICA DEL SERVICIO
incineración
Transferencia
BONANZA
32.000.000 kg
3.500.000 Kg
30.000 kg
2.420.000 kg
5.000 kg
4.450.000 Kg

## Slide 8
Estructura Actual
GENERACIÓN
DISPOSICIÓN PRIMARIA
RECOLECCIÓN
TRANSPORTE
TRANSFERENCIA
DISPOSICIÓN FINAL

## Slide 9
Recolección de
Desechos Sólidos
Barrido y Baldeo
Disposición Final
en Relleno Sanitario
Contingencia
OPERACION TECNICA DEL SERVICIO
San Vicente
Kg
GENERACION Y RECOLECCION

## Slide 10
Módulos: El área se divide en módulos ,los camiones circulan por terraplenes hasta el módulo que se esta llenando
Extracción de Líquidos: Deben ser retirados para recibir tratamientos .
Gases: La descomposición de la basura produce gases principalmente metano que se eliminan por venteo.
Impermeabilización: El relleno debe estar aislado para evitar que la filtración de líquidos contamine las napas . La base se cubre con polietileno de alta densidad.
La basura debe ser tapada cada día con una capa de tierra compactada de 20cm
Pozo de control: Para tomar muestras de agua de la napa
Vertedero a Cielo Abierto

## Slide 11
Vertedero a Cielo Abierto
¿QUÉ HACEMOS CON LOS DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS?

## Slide 12
Proceso de recolección de basura en el Municipio Libertador
Las Mayas (Ubicada al final de la bajada de Tazón), a la salida de la ciudad de Carcas, debe ser una estación de transición, mientras la basura se traslada hacia el relleno Sanitario La Bonanza que tiene una ubicación apropiada para darle servicios a estos municipios de la Capital.
305 RUTAS
55 de servicios asociados a recolección
26 de bioinfecciosos
224 de recolección

## Slide 13
Tolva
Compactadora

## Slide 14
Sistema de Anclaje
Pista de Descarga

## Slide 15
Chuto y Remolque
Patio a cielo abierto

## Slide 16
Las celdas deben ser cubiertas diariamente y los desechos previamente compactados
Relleno Sanitario
¿QUÉ HACEMOS CON LOS DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS?

## Slide 17
Relleno Sanitario La Bonanza
Descarga de los Camiones
Geomembrana
¿QUÉ HACEMOS CON LOS DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS?

## Slide 18
Ejemplo del sistema del Relleno Sanitario La Bonanza

## Slide 19
SISTEMA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (223 rutas)
CIRCUITO 1
60 rutas, 616.220 kg
1-Antimano
2-Macarao
3-Caricuao
4-La Vega
5-Paraíso
CIRCUITO 2
86 rutas, 699.615 kg
6-Sucre
7-23 de Enero
8-La Pastora
9-Junquito
CIRCUITO 3
38 rutas, 489.481 kg
10-Coche
11-El Valle
12-San Pedro
13-San Agustín
14-Santa Rosalía
CIRCUITO 4
22 rutas, 371.530 kg
15-El Recreo
16-San Bernardino
17-Candelaria
18-San José
CIRCUITO 5
17 rutas, 273.154 Kg
19-Catedral
20-Santa Teresa
21-San Juan
22-Altagracia
SISTEMAS DE RECOLECCION AUTOMATIZADA
26 rutas, 311.000 Kg
-Roll On / Off: 11 rutas
-Carga Lateral: 15 rutas
CIRCUITOS DE RECOLECCION

## Slide 20
ZONA 1 146 sectores
7-23 de Enero: 23 sectores
6-Sucre (06): 90 sectores
8-La Pastora : 33 sectores
ZONA 2 183 sectores
9-Junquito: 13 sectores
3-Caricuao : 28 sectores
1-Antimano: 24 sectores
4-La Vega: 44 sectores
2-Macarao: 15 sectores
5-Paraiso: 59 sectores
ZONA 3 182 sectores
16-San Bernardino: 21 sectores
14-Santa Rosalía: 20 sectores
18-San Juan: 34 sectores
19-Catedral : 16 sectores
22-Altagracia: 26 sectores
20-Santa Teresa: 12 sectores
18-San José : 17 sectores
17-Candelaria: 36 sectores
ZONA 4 246 sectores
10-EL Valle : 32 sectores
11-Coche : 23 sectores
13-San Agustín : 20 sectores
15-El Recreo: 97 sectores
12-San Pedro: 74 sectores
SERVICIO DE BARRIDO (757 sectores de barrido)

## Slide 21
MOTOBARRIDO
(29 rutas, 3.625 kg/día)
DESECHOS
BIOINFECCIOSOS
(26 rutas, 5.000 kg/día)
RESIDUOS REUTILIZABLES
(5 rutas, 5.000 kg/día)
SERVICIOS ESPECIALES (60 rutas)

## Slide 22
RECOLECCIÓN
Gerencia de Operaciones
Coordinación Bio infecciosos
Coordinación Planta las Mayas
Coordinación Barrido
Coordinación Circuito 1
Coordinación Circuito 2
Coordinación Circuito 3
Coordinación Circuito 4
Coordinación Circuito 5
Coordinación S. Vespertinos
Coordinación Circuito S. Nocturno Este
Coordinación Circuito S. Nocturno oeste
Coordinación Maquinaria
Coordinación Carga Lateral
Coordinación Roll On/off
Coordinación Residuos Reutilizables
Supervisores Parroquia
Supervisores Parroquia
Supervisores Parroquia
Supervisores Parroquia
Supervisores Parroquia
Supervisores Parroquia
Supervisores Parroquia
Supervisores Parroquia

## Slide 23
RECOLECCIÓN
ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LA GERENCIA
DE OPERACIONES

## Slide 24
RECOLECCIÓN
ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LA GERENCIA
DE OPERACIONES

## Slide 25
RECOLECCIÓN
DESPLEGABLE DE OPERACIONES POR PARROQUIAS
ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LA GERENCIA
DE OPERACIONES
CARACAS

## Slide 26
RECOLECCIÓN
DESPLEGABLE DE OPERACIONES POR PARROQUIAS
ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LA GERENCIA
DE OPERACIONES
CARACAS

## Slide 27
COMUNIDAD
Objetivo: Cambiar conductas en el usuario que afecten la forma – el servicio prestado por SUPRA
Estrategia: Abordar de manera Masiva al Publico-Usuario
CAMPAÑA
CAMPAÑA 360
Justificación Estratégica: Mejorar la Percepción y Calidad del Servicio Prestado

## Slide 28
COMUNIDAD
CAMPAÑA
Recopilación de información operativa
Identificación de nodos problemas en relación
SUPRA - Usuarios
Identificación conducta problema
Generación de Plan Mediático
Generación de Plan Formativo
Campaña en medios
Campaña en usuarios clave (niños, empresas)
Aplicación de instrumentos que midan cada problema
Control y Evaluación
Correctivos y adecuaciones
360

## Slide 29
COMUNIDAD
CAMPAÑA comercios y habitantes
Informar sobre La Ruta del Cartón
uso de las 3R
(Reducir, Reusar y Reciclar)
jornadas y talleres informativos
como recolectar
Los principales temas atacar en la campaña para comercios y habitantes serán:

## Slide 30
COMUNIDAD
CAMPAÑA
Ejemplo de campañas
PIEZAS GRÁFICAS
Volantes.
Pancartas.
Pendones.
Librillo (material para niños y niñas).
Corto (audiovisual).
Calcomanías.
Calendario de pared.
Publicidad en medio de transporte masivo (Metro de Caracas, Metrobus, Buscaracas), prensa escrita y medios audiovisuales (web, tv y radio).

## Slide 31
SEDES OPERATIVAS
SUPRA
MAYAS
SUPRA
YAGUARA
SUPRA
ARTIGAS

## Slide 32
Ordenanzas:
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Capítulo IX
De los Derechos Ambientales
Artículo 127. ….”Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”
Capítulo IV
Del Poder Público Municipal
Artículo 178. “Son de la competencia del Municipio:
4.Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil. “

## Slide 33
-Gaceta Municipal N° 1890 de fecha Jueves 22 de Julio de 1999 (Ordenanza modificatoria de la ordenanza sobre tarifas del servicio de aseo urbano y domiciliario en el Municipio Libertador).
ART. 15: “El plazo para el pago voluntario de la tasa por el servicio es de treinta (30) día contados a partir de la emisión de la correspondiente factura contentiva de la liquidación”.
ART. 16: “…La falta de pago de la tasa dentro del período voluntario señalado, dará lugar al cierre de los establecimientos…., la aplicación de la sanción se mantendrá hasta tanto se efectúe el pago del monto total adeudado…”.
Bases Legales: